| МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛА | ТИП НА ФРЕОНА | КОЛИЧЕСТВО ФРЕОН | ТИП НА КОМПРЕСОРНОТО МАСЛО | КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕСОРНО МАСЛО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FRONTERA (всички модели до приблизително февруари 1995) | R134a | 800 грама | PAG | 200 см³ |
| FRONTERA (всички бензинови модели от приблизително март 1995 до август 1996) | R134a | 750 грама | PAG | 200 см³ |
| FRONTERA (всички дизелови модели от приблизително март 1995 до август 1996) | R134a | 700 грама | PAG | 200 см³ |
| FRONTERA (всички модели от приблизително септември 1996 до 1998) | R134a | 650 грама | PAG | 200 см³ |